NAKŁADY RZECZOWE na wykonanie usług związanych z konserwacją

cieków wodnych

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka miary nakładów | Jednostka normo-godziny | Ilość jednostek nakładów rzeczowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab.0114 - 04 KNR 15 01 Tab. 0115 - 02 | CZĘŚĆ I. KONSERWACJA CIEKÓW Wykoszenie porostów ze skarp rowów, koron i skarp nasypów dla porostu gęstego twardego z wygrabieniem | m2 | r-g | 0,017=(0,013+0,004) |
| 2. | KNR 2 – 01 Tab. 0109 - 04 | Ręczne ścinanie krzaków gęstych | ha | r-g | 596,00 |
| 3. | KNR 15 – 01 Tab. 0115 - 06 | Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających (glony, rzęsa wodna) z odrzuceniem na brzeg i złożeniem w pryzmy przy głębokości do 1,0 m | m2 | r-g | 0,039 |
| 4. | KNR 15 – 01 Tab. 0115 - 09 | Wydobycie z cieku kożucha roślin pływających (glony, rzęsa wodna) z odrzuceniem na brzeg i złożeniem w pryzmy przy głębokości ponad 1,0 m | m2 | r-g | 0,051 |
| 5. | KNR 15 – 01 Tab. 0115 - 09 | Wydobycie z cieku porostów roślin korzeniących się w dnie (hakowanie) przy zarośnięciu powierzchni lustra wody powyżej 60% | m2 | r-g | 0,129 |
| 6. | KNK 2 – 11 Tab. 0926b - 01 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,169 |
| 7. | KNK 2 – 11 Tab. 0926b - 02 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,229 |
| 8. | KNK 2 – 11 Tab. 0926b - 03 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,319 |
| 9. | KNK 2 – 11 Tab. 0926c - 01 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,359 |
| 10. | KNK 2 – 11 Tab. 0926c - 02 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,472 |
| 11. | KNK 2 – 11 Tab. 0926c - 03 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,609 |
| 12. | KNK 2 – 11 Tab. 0926d - 01 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,602 |
| 13. | KNK 2 – 11 Tab. 0926d - 02 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,761 |
| 14. | KNK 2 – 11 Tab. 0926d - 03 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,0 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,966 |
| 15. | KNK 2 – 11 Tab. 0927b - 01 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,222 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | KNK 2 – 11 Tab. 0927b - 02 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0,331 |
| 17. | KNK 2 – 11 Tab. 0927b - 03 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 20 cm | m | r-g | 0, 420 |
| 18. | KNK 2 – 11 Tab. 0927c - 01 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,475 |
| 19. | KNK 2 – 11 Tab. 0927c - 02 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,613 |
| 20. | KNK 2 – 11 Tab. 0927c - 03 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 30 cm | m | r-g | 0,777 |
| 21. | KNK 2 – 11 Tab. 0927d - 01 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,4 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,766 |
| 22. | KNK 2 – 11 Tab. 0927d - 02 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,6 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 0,970 |
| 23. | KNK 2 – 11 Tab. 0927d - 03 | Ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m szerokości dna 0,8 m przy grubości warstwy namułu 40 cm | m | r-g | 1,197 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 01 | CZĘŚĆ II. OCZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 40 cm | m | r-g | 0,7 |
| 2. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 02 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 60 cm | m | r-g | 1,4 |
| 3. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 03 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 80 cm | m | r-g | 2,4 |
| 4. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 04 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/3 średnicy i średnicy przepustu 1,0 m | m | r-g | 3,0 |
| 5. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 01 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 40 cm | m | r-g | 1,1 |
| 6. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 02 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 60 cm | m | r-g | 2,0 |
| 7. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 -03 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 80 cm | m | r-g | 3,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 04 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy i średnicy przepustu 1,0 m | m | r-g | 4,5 |
| 9. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 01 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,4 m | m | r-g | 1,4 |
| 10. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 02 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,6 m | m | r-g | 2,7 |
| 11. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 03 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 0,8 m | m | r-g | 4,9 |
| 12. | KNR 15 – 01 Tab. 0108 - 04 | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych przy głębokości zamulenia przewodu do wysokości 2/3 średnicy i średnicy przepustu 1,0 m | m | r-g | 6,0 |
| 13. | Kalkulacja własna analogia (KNR 15 – 01 Tab. 0207 - 01 | Usunięcie zatorów – gałęzi, konarów, powalonych drzew, tamy bobrowe | m 3 | r-g | 0,735 |
| 14. | KNR 15 – 01 Tab. 0207 - 01 analogia | Rozbiórka faszynady | m 3 | r-g | 0,735 |
| 15. | KNR 2-21 Tab. 0101 - 04 | Oczyszczanie terenu z zanieczyszczeń wraz z załadunkiem na środki transportu i wywiezieniem na wysypisko Samochód samowyładowczy do 5t | m 3 | r-g | 0,294 |

NAKŁADY RZECZOWE na wykonanie robót remontowych

urządzeń wodno – melioracyjnych

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jednostka miary nakładów | Jednostka normo-godziny | Ilość jednostek nakładów rzeczowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 - 01 | CZĘŚĆ I. CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 25 cm | m | r-g | 0,44 |
| 2. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 - 01 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 25 cm | m | r-g | 0,80 |
| 3. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 - 01 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 25 cm | m | r-g | 1,04 |
| 4. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 - 02 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 30 cm; | m | r-g | 0,60 |
| 5. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 - 02 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 30 cm; | m | r-g | 1,04 |
| 6. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 - 02 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 30 cm | m | r-g | 1,40 |
| 7. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 - 04 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 40 cm | m | r-g | 0,96 |
| 8. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 - 04 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 40 cm | m | r-g | 1,64 |
| 9. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 -04 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 40 cm | m | r-g | 2,08 |
| 10. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0201 - 05 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 50 cm | m | r-g | 1,48 |
| 11. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0202 - 05 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału przy średnicy kanału 50 cm | m | r-g | 2,24 |
| 12. | KNR 4 – 05 Tom II Tab. 0203 - 05 | Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału przy średnicy kanału 50 cm | m | r-g | 3,00 |
| 1. | KNK 2 – 11 Tab. 0909 | CZĘŚĆ II. STUDNIE DRENARSKIE I REWIZYJNE Oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 0,8 m i głębokości zamulenia 50 cm | szt. | r-g | 1,60 |
| 2. | KNK 2 – 11 Tab. 0909 | Oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich o średnicy 1,0 m i głębokości zamulenia 50 cm | szt. | r-g | 1,84 |
| 3. | KNR –W2 – 18 Tab. 0513-01 | Montaż studni o głębokości zapuszczenia 2,0 m i średnicy 0,8 m | szt. | r-g | 21,30 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab. 0103 - 04 | CZĘŚĆ III. RUROCIĄGI DRENARSKIE Oczyszczenie rurociągu drenarskiego drutem średnicy 10 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 0,462 |
| 2. | KNR 15 – 01 Tab. 0104 - 03 | Oczyszczenie rurociągu drenarskiego drutem średnicy 15 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 0,570 |
| 3. | KNR 15 – 01 Tab. 0104 - 08 | Oczyszczenie rurociągu drenarskiego drutem średnicy 20 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 0,711 |
| 4. | KNR 15 – 01 Tab. 0101 - 04 | Przełożenie rurociągu drenarskiego średnicy 10 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 1,619 |
| 5. | KNR 15 – 01 Tab. 0102 - 03 | Przełożenie rurociągu drenarskiego średnicy 15 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 1,956 |
| 6. | KNR 15 – 01 Tab. 0102 - 08 | Przełożenie rurociągu drenarskiego średnicy 20 cm i głębokości 1,5 m | m | r-g | 2,526 |
| 1. | KNR 15 – 01 Tab. 0212 - 03 | CZĘŚĆ IV. NAPRAWA UMOCNIENIA BRZEGOWEGO Naprawa opasek z kiszek faszynowych przy średnicy kiszki faszynowej 20 cm | m | r-g | 0,662 |
| 2. | KNR 15 – 01 Tab. 0212 - 08 | Naprawa opasek z kiszek faszynowych przy średnicy kiszki faszynowej 20 + 20 cm | m | r-g | 1,250 |
| 1. | KNR - W 2- 01 Tab. 0408- 02 KNR - W 2- 01 Tab. 0409- 02 KNR 2 – 01 Tab. 0507 - 02 | CZĘŚĆ V. ODTWORZENIE ODCINKA ROWU MELIORACYJNEGO a) Wykopy ręczne rowów i kanałów przy szerokości dna rowu do 1,0 m i głębokości 1,0 m w gruncie kat. III - za każde 0,2 m zwiększenia lub zmniejszenia głębokości od 0,8 m do 2,0 m b) Rozplantowanie ręczne uprzednio wydobytej ziemi z wykopu c) Plantowanie dna, skarp rowów przy robotach wodno-inżynieryjnych w gruncie kat. III | m3 m3 m2 | r-g r-g r-g r-g | 1,6600 0,1680 0,3570 0,156 |
| 2. | KNR 2-01 Tab. 0507 - 02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie rowów melioracyjnych w terenie równinnym | m | r-g | 0,090 |
| 3. | KNR 2 – 11 Tab. 0503 - 06 | Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych o średnicy 20 cm w gruncie kat. III | m | r-g | 0,538 |
| 4. | KNR 2 – 11 Tab. 0504 - 08 | Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o średnicy 20 + 20 cm w gruncie kat. III | m | r-g | 1,110 |
| 5. | KNR 2-11 Tab. 0608 | Wykonanie palisady z kołków o średnicy 7-9 cm., głębokości wbicia 1,0 m, grunt III kategorii | m | r-g | 1,31 |
| 1. | KNK 2 – 11 Tab. 0923 | CZĘŚĆ VI. WYMIANA RUR W PRZEPUSTACH, RUROCIĄGI Rozbiórka rurociągów o średnicy: - 20 cm - 30 cm - 40 cm - 50 cm - 60 cm | m | r-g | 0,3 0,6 0,8 1,3 1,7 |
| 2. | KNK 2 – 11 Tab. 0710 | Wykonanie przepustu dł. 5 m z przyczółkami z darniny o średnicy: - 50 cm - 60 cm - za każdy następny 1 m przewodu rurowego o średnicy: - 50 cm - 60 cm | szt. m | r-g r-g | 67,9 74,3 6,79 7,72 |
| 3. | KNR 2 – 01 Tab. 0115 - 01 | Roboty pomiarowe przy wykopach pod rurociągi | m3 | r-g | 0,053 |
| 4. | KNR 2 – 01 Tab. 0310 - 0502 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod rurociągi w gruncie kat. III przy głębokości wykopu do 3,0 m i szerokości 1,6-2,5 m | m3 | r-g | 3,90 |
| 5. | KNR 2 – 18 Tab. 0108 – 03 KNR 2 – 18 Tab. 0108 – 04 KNR 2 – 18 Tab. 0108 – 05 KNR 2 – 18 Tab. 0108 – 09 KNR 2 – 18 Tab. 0108 – 10 | Montaż rurociągów PVC łączonych na wcisk o średnicy: - 110 - 160 - 200 - 315 - 400 | m | r-g | 0,355 0,367 0,531 0,723 0,928 |
| 6. | KNR-W 2 – 01 Tab. 0312-0502 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych | m3 | r-g | 1,71 |
| 7. | KNR 2-31 Tab. 0204-01 + KNR 2-31 Tab. 0204-01 | Utwardzenie nawierzchni nad przepustem gruzem drobnowymiarowym o frakcji 0,5 – 35 mm warstwą grubości 20 cm (14cm+6cm) z zagęszczeniem na drogach gruntowych | m2 | r-g | 0,265 = (0,2178+0,0468) |